澄海区金鸿与洲畔、金鸿与金溪、隆碧与东铁交叉路口交通信号灯及电子警察项目

公开招标文件

采购项目编号：440515-201812-611-0021

采   购   人：汕头市公安局澄海分局

采购代理机构：广东恒胜建设监理有限公司

2018年12月19日

目  录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

#### 第一部分 投标邀请函

各（潜在）供应商:

广东恒胜建设监理有限公司（下称“采购代理机构”）受汕头市公安局澄海分局（下称“采购人”）的委托，对澄海区金鸿与洲畔、金鸿与金溪、隆碧与东铁交叉路口交通信号灯及电子警察项目进行公开招标采购，招标文件已经采购人确认，欢迎符合资格条件的供应商参加投标。

一、政府采购计划备案编号：2018393

二、采购项目名称：澄海区金鸿与洲畔、金鸿与金溪、隆碧与东铁交叉路口交通信号灯及电子警察项目

三、采购项目编号：440515-201812-611-0021

四、采购预算：人民币2945003.58元

五、采购内容：交通信号灯、电子警察系统及相关配套设施等内容。详见广东省交通规划设计研究院股份有限公司设计的施工图纸和广东立真建设工程造价咨询有限公司审核的工程造价咨询报告书的内容。

六、参与本次投标的供应商应符合以下资质要求：

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提供有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2017年度财务状况报告（内容须包括资产负债表、现金流量表、利润表）或基本开户行出具的资信证明。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

（4）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明。

2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标的书面声明。

4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标的书面声明。

5、具有安全技术防范系统设计、施工、维修资格证三级或以上资质（广东省外供应商须提供广东省公安厅颁发的同等资质且在广东省公安厅备案）。

6、本项目不接受联合体投标。

七、符合资格的供应商应当在2018年12月20日至2018年12月26日（每天上午8：30至11：00，下午14：30至17:00，法定节假日除外）到广东恒胜建设监理有限公司购买招标文件，招标文件每套售价人民币300.00元，售后不退，购买招标文件时须提供以下资料：

1、提供有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）复印件；

2、提供2017年度财务状况报告（内容须包括资产负债表、现金流量表、利润表）或基本开户行出具的资信证明复印件；

3、提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料复印件；

4、供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（可参照投标文件格式内容）；

5、符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明（可参照投标文件格式内容）；

6、提供单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标的书面声明（可参照投标文件格式内容）；

7、提供为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标的书面声明（可参照投标文件格式内容）；

8、资格证书副本（广东省外供应商须提供广东省公安厅颁发的同等资质且在广东省公安厅备案资料）复印件；

9、法定代表人证明书及身份证复印件；

10、法定代表人授权委托书及被委托人身份证复印件（若有委托须提供）；

11、以上材料一式三份统一按A4纸规格依顺序装订成册，复印件应加盖公章，资料不全者不予受理。

八、投标截止时间：2019年1月9日上午9时30分（9时00分开始受理投标文件）。

九、投标文件送达地点：汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯二楼201号广东恒胜建设监理有限公司开标室。

十、开标评标时间：2019年1月9日上午9时30分。

十一、开标评标地点：汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯二楼201号广东恒胜建设监理有限公司。

十二、评标方法：采用“综合评分法”。

十三、招标文件公示：公示期为五个工作日（自2018年12月20日起至2018年12月26日17时止），如供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以书面形式向采购代理机构提出质疑。质疑时，请将反映的内容及公司的基本信息（公司名称、联系人、联系电话等）以书面形式（法定代表人签名、加盖单位公章）送达至采购代理机构。

十四、采购代理机构的名称、地址和联系方式：

1、采购人

采购人名称：汕头市公安局澄海分局

地址：汕头市澄海区澄华街道文冠路

联系人：陈先生

电话：0754-85886798

2、采购代理机构

采购代理机构名称：广东恒胜建设监理有限公司

地址：汕头市澄海区国道324线西侧协和大厦北梯二楼201号

联系人：林先生

电话：0754-85861273            传真：0754-85874173

E- mail： gdhsgs@126.com       网址：www.gdhsjl.com

采购人：汕头市公安局澄海分局

采购代理机构：广东恒胜建设监理有限公司

2018年12月19日

#### 第二部分　采购项目内容

一、建设规模：

（一）澄海区金鸿与洲畔交叉路口、金鸿与金溪交叉路口、隆碧与东铁交叉路口，各路段建设主要内容如下：

- 路口改造；

- 车道红绿灯建设，人行指示灯的建设；

- 电子警察及卡口摄像机建设。

详细项目建设内容见广东省交通规划设计研究院股份有限公司设计的施工图纸和广东立真建设工程造价咨询有限公司审核的工程造价咨询报告书的内容。

二、供应商资格：

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提供有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2017年度财务状况报告（内容须包括资产负债表、现金流量表、利润表）或基本开户行出具的资信证明。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

（4）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明。

2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标的书面声明。

4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标的书面声明。

5、具有安全技术防范系统设计、施工、维修资格证三级或以上资质（广东省外供应商须提供广东省公安厅颁发的同等资质且在广东省公安厅备案）。

6、本项目不接受联合体投标。

三、电子警察控制系统、信号红绿灯系统设备、立杆及设备基础、标志标示、防雷接地等设备参数及工程量清单

（一）澄海区金鸿与洲畔交叉路口交通信号灯及电子警察项目

1、金鸿与洲畔路口--电子警察控制系统、信号红绿灯系统设备、立杆及设备基础、标志标示、防雷接地等设备参数及工程量清单

| 序号 | 产品/设备 | 配置/说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子警察系统设备 |
| 1 | 300万冲红灯高清拍摄仪（卡口） | 神捕系列高清抓拍单元，包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、摄像机内置偏振镜、风扇、电源适配器、安装万向节等，像素：300W，分辨率：最大支持2048×1536，帧率：25fps，感光器件：1/1.8" CCD ，ICR：支持，镜头：25mm镜头，偏振镜：相机内置偏振镜，照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON)，视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG，输出：电平量信号，通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口，外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入，存储支持：支持64G TF卡，自动光圈镜头：支持，工作电压：220VAC±20%；频率：50Hz±2%；功耗：＜20W，支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别和通行车辆信息捕获。更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 套 | 4 |
| 2 | 300万冲红灯高清拍摄仪（电警） | 神捕系列高清抓拍单元，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等，像素：300W，分辨率：最大支持2048×1536，帧率：25fps，感光器件：1/1.8" CCD，镜头：16mm镜头，照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON)，视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG，图像输出格式：JPEG，输出：电平量信号，通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口，外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入，存储支持：支持64G TF卡，自动光圈镜头：支持，工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；功耗：＜20W，支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 套 | 4 |
| 3 | 补光灯 | 16颗原装进口大功率暖光LED频闪灯，单车道环境补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发（可选开关量），最大功率30W，更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 台 | 6 |
| 4 | 爆闪灯 | 单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征；回电时间＜67ms，支持5V电平量触发（可选开关量）；有效补光距离16m～25m；工作环境-25～+70℃（-40℃内均可安全使用/有衰减）；具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号（闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S）；闪光次数≥2000万次；配带光栅，可有效减少周边光污染。更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 台 | 6 |
| 5 | 信号灯检测器 | 16路交通灯交流信号输入接口，结构尺寸：440mm(W)×44mm(H)×213.5mm(D)，6个RS485输出接口，1个+5VDC输出接口，5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式 | 台 | 1 |
| 6 | 摄像机支架 |  | 个 | 8 |
| 7 | 灯支架 |  | 个 | 12 |
| 8 | 抱箍 |  | 个 | 20 |
| 9 | 抓拍终端服务器 | 三代终端服务器，高性能ARM Cortex A9数字媒体处理器；≥4个SATA接口，≥内置1块3.5寸4T硬盘；支持≥12路IPC接入；双网卡，内置≥16个100M以太网接口及≥2个1000M网络接口、≥1个1000M独立SFP光纤接口；支持2路HD-TVI输入；支持VGA输出、HDMI输出、CVBS输出；4个RS485、2个RS232、2个USB2.0、4路报警输入\报警输出、1个eSATA接口；电源:DC12V。更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 台 | 1 |
| 10 | 一体化高速球型摄像机 | 200万，23倍光学，0.005Lux星光级超低照度，120dB宽动态，3D降噪，低码率，透雾，强光抑制，智能运动跟踪，ROI，SVC，SVAC编码加密和认证，SVAC编码监控专用信息，IP66，红外200米。更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 台 | 2 |
| 11 | 球机支架 | 吊装式球机支架，含抱箍 | 套 | 2 |
| 12 | 空气开关 | 220V/2P/16A | 个 | 6 |
| 13 | 空气开关 | 220V/2P/32A | 个 | 1 |
| 14 | 防浪涌保护器 | 二合一防雷器RJ45、电源 | 个 | 10 |
| 15 | 电源防雷器 | 电源防雷 | 个 | 1 |
| 16 | 电排 | 三位电插排 | 个 | 6 |
| 17 | 电排 | 6位电插排 | 个 | 1 |
| 18 | 设备电源线 | KVV22 5*1.5mm2 | 米 | 160 |
| 19 | 设备控制线 | KVV22 4*1.0mm2 | 米 | 330 |
| 20 | 电源线 | YJV22 3*2.5mm2 | 米 | 355 |
| 21 | 接地引线 | ZR-BVR 16mm2 | 米 | 40 |
| 22 | 接地角铁 | 50mm*50mm*2m 镀锌，含螺栓 | 套 | 4 |
| 23 | PVC软管 | PVC25 | 米 | 52 |
| 24 | 室外铠装光纤 | 室外单模4芯铠装光纤 | 米 | 170 |
| 25 | 工业级8口千兆交换机 | 支持≥8个10/100/1000Base-X电口和≥4个1000Base-X SFP光口，交换容量≥50G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃，更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 台 | 1 |
| 26 | 工业级4口千兆交换机 | 支持≥4个10/100/1000Base-X电口和≥4个1000Base-X SFP光口，交换容量≥50G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃，更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 台 | 4 |
| 27 | 单模光模块 | 单模千兆,LC接口，单口 | 对 | 1 |
| 28 | 工业级光纤收发器 | 单电口/100M数据传输率/支持全双工和半双工/单模单芯/SC接口/含电源 | 对 | 1 |
| 29 | 单模跳线 | ≥1.5米，ST-LC接口，单模单纤 | 条 | 2 |
| 30 | 单模跳线 | ≥1.5米，ST-SC接口，单模单纤 | 条 | 2 |
| 31 | 光纤终端盒 | 4口，满配ST耦合器、单模尾纤 | 个 | 2 |
| 32 | 光纤终端盒 | 8口，满配ST耦合器、单模尾纤 | 个 | 1 |
| 33 | 光纤熔接 | 光纤按国标熔接 | 点 | 16 |
| 34 | 室外网线 | 室外用 超五类非屏蔽双绞网络线 | 米 | 220 |
| 35 | 辅助材料 | 标签、未标出线管、铁钉、螺丝、线管连接件、水晶头等等 | 项 | 1 |
| 信号红绿灯系统设备 |
| 1 | 智能信号控制机 | 嵌入式中央控制系统、整机采用模块化设计。 （详见主要设备详细技术参数要求） | 套 | 1 |
| 2 | 机动车信号灯具 | 三位灯，满屏灯，LDE式，发光单元透光面直径300mm | 套 | 10 |
| 3 | 机动车倒计时器 | 两位，动态数据型 | 套 | 4 |
| 4 | 人行信号灯具 | 二位灯，形象灯，LED式 | 套 | 12 |
| 5 | 人行信号灯具 | LED式，点阵灯，放置于地面，与人行信号灯配套（5米人行道每套8个） | 套 | 12 |
| 6 | 预埋管束 | 2*PE110/5 | 米 | 105 |
| 7 | 预埋管束 | 2*PVC100/5 | 米 | 130 |
| 8 | 预埋管束 | PE110/5 | 米 | 170 |
| 9 | 电力电缆 | YJV22-1KV-3×10mm2 | 米 | 190 |
| 10 | 电源电缆 | KVV22-10×1.0mm2 | 米 | 1155 |
| 11 | 接地引线 | ZR-BVR 16mm2 | 米 | 90 |
| 12 | 接地角铁 | 50mm*50mm*2m 镀锌，含螺栓 | 套 | 9 |
| 13 | 辅助材料 | 跳线、标签、未标出线管、铁钉、螺丝、线管连接件、软管等 | 项 | 1 |
| 立杆及设备基础 |
| 1 | 八角钢管悬臂式监控L杆（6+6） | 6米立杆，6米横杆含符合安装电子警察要求。 杆高：6000mm,臂长：6000mm,材料：立柱及横臂采用优质低合金钢Q345卷板加工制作，其他钢材采用Q235，内外热镀锌，防腐≥35年，抗风能力45m/s，焊接等级三级，抗风能力45m/s | 套 | 4 |
| 2 | 室外挂式设备箱 | W350*H450*D350mm,箱体厚度背板不小于1.5mm,其余面板要求不小于1.0m，防护等级IP65 | 台 | 6 |
| 3 | 室外立式设备箱 | 室外防水设备箱，立式，带锁 1250*630*500,防护等级IP65 | 台 | 1 |
| 4 | 设备立杆基础 | 6+6八角立杆（含地笼、钢筋等） | 套 | 4 |
| 5 | 地基（6+6） | 1600mmm*1600mm*1800mm （含开挖、混凝土、废土清查等） | 个 | 4 |
| 6 | 地基 | 立式防水设备箱水泥底座、高于500mm | 个 | 1 |
| 7 | 八角钢管悬臂式信号灯L杆（6.5+6） | L型，6.5米立杆，8米横杆含三个信号灯安装支架，及倒数计时器安装支架。杆高：6500mm,臂长：6000mm,材料：立柱及横臂钢材Q345，其余的Q235B,焊条选用E4303，焊丝选用H08Mn2SiA,热镀锌，II级焊缝检验，抗风能力45m/s | 套 | 4 |
| 8 | 机动车信号辅助灯杆(八角立杆) | I型 5.5米八角立杆，立杆底部对角∅180，顶部对角∅100，信号灯安装支架，杆高：5500mm,材料：钢材采用Q235B,焊条选用E4303，焊丝选用H08Mn2SiA,热镀锌，II级焊缝检验，抗风能力45m/s | 套 | 4 |
| 9 | 人行信号灯杆(八角立杆) | I型 3米八角立杆，立杆底部对角∅140，顶部对角∅80，信号灯安装支架，杆高：3000mm,材料：焊接钢管或无缝钢管，钢材采用Q235B,焊条选用E4303，焊丝选用H08Mn2SiA,热镀锌，II级焊缝检验，接地抗风能力45m/s | 套 | 3 |
| 10 | 设备立杆基础 | 6.5+6，八角立杆（含地笼、钢筋等） | 套 | 4 |
| 11 | 地基（6.5+6） | 1800mm*1800mm*2000mm （含开挖、混凝土、废土清查等） | 个 | 4 |
| 12 | 设备立杆基础 | 5.5，立杆（含地笼、钢筋等） | 套 | 4 |
| 13 | 地基（5.5） | 1000mm*1200m*1000m （含开挖、混凝土、废土清查等） | 个 | 4 |
| 14 | 设备立杆基础 | 3，立杆（含地笼、钢筋、砼、垫层等） | 套 | 3 |
| 15 | 地基（3） | 800mm*800mm*1000mm （含开挖、混凝土、废土清查等） | 个 | 3 |
| 16 | 地基 | 立式防水设备箱水泥底座、高于500mm | 个 | 1 |
| 17 | 管理线连接井 | 2号井，800*600*700 | 个 | 2 |
| 18 | 管理线连接井 | 4号井，400*400*700 | 个 | 17 |
| 19 | 砖路面线路布放 | 挖沟、回填修复(挖700mm深)，放PVC 110管。 | 米 | 220 |
| 20 | 绿化带线路布放 | 挖沟、回填修复(挖700mm深)，放PVC 110管，并修复。 | 米 | 40 |
| 21 | 路面拉管 | 过路水平定向钻拉管，放PE110管。 | 米 | 275 |
| 标志、标示 |
| 1 | 交通标志线 | 含人行道（红白交替）、停止线、车道线等，1.8mm厚 | 平方米 | 300 |
| 2 | 交通标志线清除 | 含人行道、停止线、车道线、行车标志等，1.8mm厚 | 平方米 | 40 |
| 3 | 交通标线画线 | 制作车道线、行车标志，重新画车道线（20米）、行车标志线，1.8mm厚 | 个 | 18 |
| 4 | 新建安全岛 | 包含水泥浇筑、边缘花岗岩、步道砖等 | 平方米 | 55 |
| 5 | 反光警示桩 | 人行过道警示桩，黄黑色警示。 | 支 | 36 |
| 6 | 禁停标示牌 | I杆，杆高3米3，材质:标志板、规格尺寸:Φ800，含基础 | 套 | 4 |
| 7 | 监控杆标志牌 | 挂于四个电警杆，含两个抱箍，材质:标志板、规格尺寸 | 块 | 4 |
| 防雷接地 |
| 1 | 地级 | 打地级，引线，焊接，浇筑 | 处 | 13 |

（二）澄海区金鸿与金溪交叉路口交通信号灯及电子警察项目

1、金鸿与金溪路口--电子警察控制系统、信号红绿灯系统设备、立杆及设备基础、标志标示、防雷接地设备参数及工程量清单

| 序号 | 产品/设备 | 配置/说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子警察系统设备 |
| 1 | 300万冲红灯高清拍摄仪（卡口） | 神捕系列高清抓拍单元，包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、摄像机内置偏振镜、风扇、电源适配器、安装万向节等，像素：300W，分辨率：最大支持2048×1536，帧率：25fps，感光器件：1/1.8" CCD ，ICR：支持，镜头：25mm镜头，偏振镜：相机内置偏振镜，照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON)，视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG 图像输出格式：JPEG，输出：电平量信号，通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口，外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入，存储支持：支持64G TF卡，自动光圈镜头：支持，工作电压：220VAC±20%；频率：50Hz±2%；功耗：＜20W，支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别和通行车辆信息捕获。更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 套 | 4 |
|  | 300万冲红灯高清拍摄仪（电警） | 神捕系列高清抓拍单元，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等，像素：300W，分辨率：最大支持2048×1536，帧率：25fps，感光器件：1/1.8" CCD，镜头：16mm镜头，照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON)，视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG，图像输出格式：JPEG，输出：电平量信号，通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口，外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入，存储支持：支持64G TF卡，自动光圈镜头：支持，工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；，功耗：＜20W，支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能。更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 套 | 4 |
| 2 | 补光灯 | 16颗原装进口大功率暖光LED频闪灯，单车道环境补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发（可选开关量），最大功率30W。更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 台 | 6 |
| 3 | 爆闪灯 | 单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征；回电时间＜67ms，支持5V电平量触发（可选开关量）；有效补光距离16m～25m；工作环境-25～+70℃（-40℃内均可安全使用/有衰减）；具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号（闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S）；闪光次数≥2000万次；配带光栅，可有效减少周边光污染。更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求。 | 台 | 6 |
| 4 | 信号灯检测器 | 16路交通灯交流信号输入接口，结构尺寸：440mm(W)×44mm(H)×213.5mm(D)，6个RS485输出接口，1个+5VDC输出接口，5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式 | 台 | 1 |
| 5 | 摄像机支架 |  | 个 | 8 |
| 6 | 灯支架 |  | 个 | 12 |
| 7 | 抱箍 |  | 个 | 20 |
| 8 | 抓拍终端服务器 | 三代终端服务器，高性能ARM Cortex A9数字媒体处理器；≥4个SATA接口，≥内置1块3.5寸4T硬盘；支持≥12路IPC接入；双网卡，内置≥16个100M以太网接口及≥2个1000M网络接口、≥1个1000M独立SFP光纤接口；支持2路HD-TVI输入；支持VGA输出、HDMI输出、CVBS输出；4个RS485、2个RS232、2个USB2.0、4路报警输入\报警输出、1个eSATA接口；电源:DC12V；更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 台 | 1 |
| 9 | 一体化高速球型摄像机 | 200万，23倍光学，0.005Lux星光级超低照度，120dB宽动态，3D降噪，低码率，透雾，强光抑制，智能运动跟踪，ROI，SVC，SVAC编码加密和认证，SVAC编码监控专用信息，IP66，红外200米，更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 台 | 2 |
| 10 | 球机支架 | 吊装式球机支架，含抱箍 | 套 | 2 |
| 11 | 空气开关 | 220V/2P/16A | 个 | 6 |
| 12 | 漏电开关 | 220V/2P/32A,空气开关带漏电功能 | 个 | 1 |
| 13 | 防浪涌保护器 | 二合一防雷器RJ45、电源 | 个 | 10 |
| 14 | 电源防雷器 | 电源防雷 | 个 | 1 |
| 15 | 电排 | 三位电插排 | 个 | 6 |
| 16 | 电排 | 6位电插排 | 个 | 1 |
| 17 | 设备电源线 | KVV22 5*1.5mm2 | 米 | 210 |
| 18 | 设备控制线 | KVV22 4*1.0mm2 | 米 | 230 |
| 19 | 电源线 | YJV22 3*2.5mm2 | 米 | 431 |
| 20 | 接地引线 | ZR-BVR 16mm2 | 米 | 40 |
| 21 | 接地角铁 | 50mm*50mm*2m 镀锌，含螺栓 | 套 | 4 |
| 22 | PVC软管 | PVC25 | 米 | 52 |
| 23 | 室外铠装光纤 | 室外单模4芯铠装光纤 | 米 | 260 |
| 24 | 工业级8口千兆交换机 | 支持≥8个10/100/1000Base-X电口和≥4个1000Base-X SFP光口，交换容量≥50G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃，更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 台 | 1 |
| 25 | 工业级4口千兆交换机 | 支持≥8个10/100/1000Base-X电口和≥4个1000Base-X SFP光口，交换容量≥50G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃，更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 台 | 4 |
| 26 | 单模光模块 | 单模千兆,LC接口，单口 | 对 | 2 |
| 27 | 工业级光纤收发器 | 单电口/100M数据传输率/支持全双工和半双工/单模单芯/SC接口/含电源 | 对 | 1 |
| 28 | 单模跳线 | ≥1.5米，ST-LC接口，单模单纤 | 条 | 4 |
| 29 | 单模跳线 | ≥1.5米，ST-SC接口，单模单纤 | 条 | 2 |
| 30 | 光纤终端盒 | 4口，满配ST耦合器、单模尾纤 | 个 | 3 |
| 31 | 光纤终端盒 | 16口，满配ST耦合器、单模尾纤 | 个 | 1 |
| 32 | 光纤熔接 | 光纤按国标熔接 | 点 | 24 |
| 33 | 室外网线 | 室外用 超五类非屏蔽双绞网络线 | 米 | 160 |
| 34 | 辅助材料 | 标签、未标出线管、铁钉、螺丝、线管连接件、水晶头等等 | 项 | 1 |
| 信号红绿灯系统设备 |
| 1 | 智能信号控制机 | 嵌入式中央控制系统、整机采用模块化设计。 | 套 | 1 |
| 2 | 机动车信号灯具 | 三位灯，满屏灯，LDE式，发光单元透光面直径400mm | 套 | 10 |
| 3 | 机动车倒计时器 | 两位，动态数据型 | 套 | 4 |
| 4 | 人行信号灯具 | 二位灯，形象灯，LED式 | 套 | 12 |
| 5 | 预埋管束 | 2*PE110/5 | 米 | 165 |
| 6 | 预埋管束 | 2*PVC100/5 | 米 | 92 |
| 7 | 镀锌钢管 | 镀锌钢管，100内径，每条6米。 | 条 | 10 |
| 8 | 预埋管束 | PE110/5 | 米 | 200 |
| 9 | 电力电缆 | YJV22-1KV-3×10mm2 | 米 | 200 |
| 10 | 电源电缆 | KVV22-10×1.0mm2 | 米 | 1580 |
| 11 | 接地引线 | ZR-BVR 16mm2 | 米 | 70 |
| 12 | 接地角铁 | 50mm*50mm*2m 镀锌，含螺栓 | 套 | 7 |
| 13 | 辅助材料 | 跳线、标签、未标出线管、铁钉、螺丝、线管连接件、软管等 | 项 | 1 |
| 立杆及设备基础 |
| 1 | 八角钢管悬臂式监控L杆（6+8） | 6米立杆，8米横杆含符合安装电子警察要求。 杆高：6000mm,臂长：8000mm,材料：立柱及横臂采用优质低合金钢Q345卷板加工制作，其他钢材采用Q235，内外热镀锌，防腐≥35年，抗风能力45m/s，焊接等级三级，抗风能力45m/s | 套 | 4 |
| 2 | 室外挂式设备箱 | W350*H450*D350mm,箱体厚度背板不小于1.5mm,其余面板要求不小于1.0m，防护等级IP65 | 台 | 6 |
| 3 | 室外立式设备箱 | 室外防水设备箱，立式，带锁 1250*630*500,防护等级IP65 | 台 | 1 |
| 4 | 设备立杆基础 | 6+8八角立杆（含地笼、钢筋等） | 套 | 4 |
| 5 | 地基（6+8） | 1600mmm*1600mm*1800mm （含开挖、混凝土、废土清查等） | 个 | 4 |
| 6 | 地基 | 立式防水设备箱水泥底座、高于500mm | 个 | 1 |
| 7 | 八角钢管悬臂式信号灯L杆（6.5+8） | L型，6.5米立杆，8米横杆含三个信号灯安装支架，及倒数计时器安装支架。杆高：6500mm,臂长：8000mm,材料：立柱及横臂钢材Q345，其余的Q235B,焊条选用E4303，焊丝选用H08Mn2SiA,热镀锌，II级焊缝检验，抗风能力45m/s | 套 | 2 |
| 8 | 八角钢管悬臂式信号灯L杆（6.5+6） | L型，6.5米立杆，6米横杆含二个信号灯安装支架，及倒数计时器安装支架。杆高：6500mm,臂长：6000mm,材料：立柱及横臂钢材Q345，其余的Q235B,焊条选用E4303，焊丝选用H08Mn2SiA,热镀锌，II级焊缝检验，抗风能力45m/s | 套 | 2 |
| 9 | 机动车信号辅助灯杆(八角立杆) | I型 5.5米八角立杆，立杆底部对角∅180，顶部对角∅100，信号灯安装支架，杆高：5500mm,材料：钢材采用Q235B,焊条选用E4303，焊丝选用H08Mn2SiA,热镀锌，II级焊缝检验，抗风能力45m/s | 套 | 2 |
| 10 | 人行信号灯杆(八角立杆) | I型 3米八角立杆，立杆底部对角∅140，顶部对角∅80，信号灯安装支架，杆高：3000mm,材料：焊接钢管或无缝钢管，钢材采用Q235B,焊条选用E4303，焊丝选用H08Mn2SiA,热镀锌，II级焊缝检验，接地抗风能力45m/s | 套 | 4 |
| 11 | 设备立杆基础 | 6.5+6和6.5+8八角立杆（含地笼、钢筋等） | 套 | 4 |
| 12 | 地基（6.5+6） | 1800mm*1800mm*2000mm （含开挖、混凝土、废土清查等） | 个 | 4 |
| 13 | 设备立杆基础 | 5.5，立杆（含地笼、钢筋等） | 套 | 2 |
| 14 | 地基（5.5） | 1000mm*1200m*1000m （含开挖、混凝土、废土清查等） | 个 | 2 |
| 15 | 设备立杆基础 | 3，立杆（含地笼、钢筋、砼、垫层等） | 套 | 4 |
| 16 | 地基（3） | 800mm*800mm*1000mm （含开挖、混凝土、废土清查等） | 个 | 4 |
| 17 | 地基 | 立式防水设备箱水泥底座、高于500mm | 个 | 1 |
| 18 | 管理线连接井 | 2号井，800*600*700 | 个 | 2 |
| 19 | 管理线连接井 | 4号井，400*400*700 | 个 | 15 |
| 20 | 砖路面线路布放 | 挖沟、回填修复(挖700mm深)，放PVC110管。 | 米 | 92 |
| 21 | 路面拉管 | 过路水平定向钻拉管，放PE110管 | 米 | 365 |
| 22 | 桥壁壁挂管道 | 中间需要有直通头焊机并且防进水保护。包括壁挂管支架。 | 条 | 10 |
| 标志、标示 |
| 1 | 人行道画线 | 含人行道（红白交替）、停止线、车道线等，1.8mm厚 | 平方米 | 450 |
| 2 | 交通标线画线 | 制作车道线、行车标志，重新画车道线（20米）、行车标志线，1.8mm厚 | 个 | 20 |
| 3 | 新建安全岛 | 包含水泥浇筑、边缘花岗岩、步道砖、端头制作填土等 | 平方米 | 40 |
| 4 | 重建渠化岛 | 含水泥，地面砖等 | 个 | 2 |
| 5 | 反光警示桩 | 人行过道警示桩，黄黑色警示。 | 支 | 27 |
| 6 | 禁停标示牌 | I杆，杆高3米3，材质:标志板、规格尺寸:Φ800，含基础 | 套 | 4 |
| 7 | 监控杆标志牌 | 挂于四个电警杆，含两个抱箍，材质:标志板、规格尺寸:500*1200mm | 块 | 4 |
| 防雷接地 |
| 1 | 地级 | 打地级，引线，焊接，浇筑 | 处 | 11 |

（三）澄海区隆碧与东铁交叉路口交通信号灯及电子警察项目

1、隆碧与东铁路口--电子警察控制系统、信号红绿灯系统设备、立杆及设备基础、标志标示、防雷接地清单设备参数及工程量清单

| 序号 | 产品/设备 | 配置/说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电子警察系统设备 |
| 1 | 300万冲红灯高清拍摄仪（卡口） | 神捕系列高清抓拍单元，包含摄像机(带内置偏振镜)、高清镜头、室外防护罩、内置补光灯、摄像机内置偏振镜、风扇、电源适配器、安装万向节等，像素：300W，分辨率：最大支持2048×1536，帧率：25fps，感光器件：1/1.8" CCD ，ICR：支持，镜头：25mm镜头，偏振镜：相机内置偏振镜，照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON)，视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG、图像输出格式：JPEG，输出：电平量信号，通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口，外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入，存储支持：支持64G TF卡，自动光圈镜头：支持，工作电压：220VAC±20%；频率：50Hz±2%；功耗：＜20W，支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别、车标识别和通行车辆信息捕获，更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求。 | 套 | 3 |
|  | 300万冲红灯高清拍摄仪（电警） | 神捕系列高清抓拍单元，包含摄像机、高清镜头、室外防护罩、风扇、内置补光灯、电源适配器、相机内置防雷模块、安装万向节等，像素：300W，分辨率：最大支持2048×1536，帧率：25fps，感光器件：1/1.8" CCD，镜头：16mm镜头，照度：彩色:0.01Lux @(F1.2，AGC ON)，视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG，图像输出格式：JPEG，输出：电平量信号，通讯接口：2个RJ45 100M/1000M自适应网口，3个RS485接口，1个RS232接口，外部接口：4路外部触发输入，6路(5V TTL电平量)输出，可作为闪光灯同步输出控制，SYNC信号灯电源同步输入，存储支持：支持64G TF卡，自动光圈镜头：支持，工作电压：220VAC±20%；频率：50HZ±2%；，功耗：＜20W，支持智能识别功能：内置视频识别功能，支持车牌识别、视频触发、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能；更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求。 | 套 | 3 |
| 2 | 补光灯 | 16颗原装进口大功率暖光LED频闪灯，单车道环境补光灯；最佳补光距离16m～25m；支持5V电平量触发（可选开关量），最大功率30W，更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求。 | 台 | 6 |
| 3 | 爆闪灯 | 单车道气体爆闪灯，单次闪光能量≥200J，白天可看清前排司乘人员面部特征；回电时间＜67ms，支持5V电平量触发（可选开关量）；有效补光距离16m～25m；工作环境-25～+70℃（-40℃内均可安全使用/有衰减）；具有脉冲保护功能，屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号（闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S）；闪光次数≥2000万次；配带光栅，可有效减少周边光污染。更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 台 | 6 |
| 4 | 信号灯检测器 | 16路交通灯交流信号输入接口，结构尺寸：440mm(W)×44mm(H)×213.5mm(D)，6个RS485输出接口，1个+5VDC输出接口，5路拨码开关，用来设置波特率、地址和上传模式 | 台 | 1 |
| 5 | 摄像机支架 |  | 个 | 6 |
| 6 | 灯支架 |  | 个 | 12 |
| 7 | 抱箍 |  | 个 | 18 |
| 8 | 抓拍终端服务器 | 三代终端服务器，高性能ARM Cortex A9数字媒体处理器；≥4个SATA接口，≥内置1块3.5寸4T硬盘；支持≥12路IPC接入；双网卡，内置≥16个100M以太网接口及≥2个1000M网络接口、≥1个1000M独立SFP光纤接口；支持2路HD-TVI输入；支持VGA输出、HDMI输出、CVBS输出；4个RS485、2个RS232、2个USB2.0、4路报警输入\报警输出、1个eSATA接口；电源:DC12V；更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 台 | 1 |
| 9 | 一体化高速球型摄像机 | 200万，23倍光学，0.005Lux星光级超低照度，120dB宽动态，3D降噪，低码率，透雾，强光抑制，智能运动跟踪，ROI，SVC，SVAC编码加密和认证，SVAC编码监控专用信息，IP66，红外200米，更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 台 | 2 |
| 10 | 球机支架 | 吊装式球机支架，含抱箍 | 套 | 2 |
| 11 | 空气开关 | 220V/2P/16A | 个 | 5 |
| 12 | 空气开关 | 220V/2P/32A | 个 | 1 |
| 13 | 防浪涌保护器 | 二合一防雷器RJ45、电源 | 个 | 8 |
| 14 | 电源防雷器 | 电源防雷 | 个 | 1 |
| 15 | 电排 | 三位电插排 | 个 | 5 |
| 16 | 电排 | 6位电插排 | 个 | 1 |
| 17 | 设备电源线 | KVV22 5*1.5mm2 | 米 | 100 |
| 18 | 设备控制线 | KVV22 4*1.0mm2 | 米 | 280 |
| 19 | 电源线 | YJV22 3*2.5mm2 | 米 | 295 |
| 20 | 接地引线 | ZR-BVR 16mm2 | 米 | 30 |
| 21 | 接地角铁 | 50mm*50mm*2m 镀锌，含螺栓 | 套 | 3 |
| 22 | PVC软管 | PVC25 | 米 | 48 |
| 23 | 室外铠装光纤 | 室外单模4芯铠装光纤 | 米 | 110 |
| 24 | 工业级8口千兆交换机 | 支持≥8个10/100/1000Base-X电口和≥4个1000Base-X SFP光口，交换容量≥50G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃，更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 台 | 1 |
| 25 | 工业级4口千兆交换机 | 支持≥8个10/100/1000Base-X电口和≥4个1000Base-X SFP光口，交换容量≥50G，全线速转发，卡轨式波纹型材机壳，双电源冗余输入，5.08mm工业端子电源接口，IP40保护等级，符合EMC工业四级要求，工作温度-40~85℃，更多技术参数要求详见主要设备详细技术参数要求 | 台 | 3 |
| 26 | 单模光模块 | 单模千兆,LC接口，单口 | 对 | 1 |
| 27 | 单模跳线 | ≥1.5米，ST-LC接口，单模单纤 | 条 | 2 |
| 28 | 光纤终端盒 | 4口，满配ST耦合器、单模尾纤 | 个 | 1 |
| 29 | 光纤终端盒 | 8口，满配ST耦合器、单模尾纤 | 个 | 1 |
| 30 | 光纤熔接 | 光纤按国标熔接 | 点 | 16 |
| 31 | 室外网线 | 室外用 超五类非屏蔽双绞网络线 | 米 | 220 |
| 32 | 辅助材料 | 标签、未标出线管、铁钉、螺丝、线管连接件、水晶头等等 | 项 | 1 |
| 信号红绿灯系统设备 |
| 1 | 智能信号控制机 | 嵌入式中央控制系统、整机采用模块化设计。 | 套 | 1 |
| 2 | 机动车信号灯具 | 三位灯，满屏灯，LDE式，发光单元透光面直径300mm | 套 | 9 |
| 3 | 机动车倒计时器 | 两位，动态数据型 | 套 | 3 |
| 4 | 人行信号灯具 | 二位灯，形象灯，LED式 | 套 | 6 |
| 5 | 人行信号灯具 | LED式，点阵灯，放置于地面，与人行信号灯配套（5米人行道每套8个） | 套 | 6 |
| 6 | 预埋管束 | 2*PE110/5 | 米 | 135 |
| 7 | 预埋管束 | 2*PVC100/5 | 米 | 65 |
| 8 | 预埋管束 | PE110/5 | 米 | 180 |
| 9 | 电力电缆 | YJV22-1KV-3×10mm2 | 米 | 200 |
| 10 | 电源电缆 | KVV22-10×1.0mm2 | 米 | 640 |
| 11 | 接地引线 | ZR-BVR 16mm2 | 米 | 60 |
| 12 | 接地角铁 | 50mm*50mm*2m 镀锌，含螺栓 | 套 | 6 |
| 13 | 辅助材料 | 跳线、标签、未标出线管、铁钉、螺丝、线管连接件、软管等 | 项 | 1 |
| 立杆及设备基础 |
| 1 | 八角钢管悬臂式监控L杆（6+8） | 6米立杆，8米横杆符合安装电子警察要求。 杆高：6000mm,臂长：8000mm,材料：立柱及横臂采用优质低合金钢Q345卷板加工制作，其他钢材采用Q235，内外热镀锌，防腐≥35年，抗风能力45m/s，焊接等级三级，抗风能力45m/s | 套 | 1 |
| 2 | 八角钢管悬臂式监控L杆（6+6） | 6米立杆，6米横杆含符合安装电子警察要求。 杆高：6000mm,臂长：6000mm,材料：立柱及横臂采用优质低合金钢Q345卷板加工制作，其他钢材采用Q235，内外热镀锌，防腐≥35年，抗风能力45m/s，焊接等级三级，抗风能力45m/s | 套 | 2 |
| 3 | 室外挂式设备箱 | W350*H450*D350mm,箱体厚度背板不小于1.5mm,其余面板要求不小于1.0m，防护等级IP65 | 台 | 5 |
| 4 | 室外立式设备箱 | 室外防水设备箱，立式，带锁 1250*630*500,防护等级IP65 | 台 | 1 |
| 5 | 设备立杆基础 | 6+8 八角立杆（含地笼、钢筋等） | 套 | 1 |
| 6 | 地基（6+8） | 1700mmm*1700mm*2000mm （含开挖、混凝土、废土清查等） | 个 | 1 |
| 7 | 设备立杆基础 | 6+6八角立杆（含地笼、钢筋等） | 套 | 2 |
| 8 | 地基（6+6） | 1600mmm*1600mm*1800mm （含开挖、混凝土、废土清查等） | 个 | 2 |
| 9 | 地基 | 立式防水设备箱水泥底座、高于500mm | 个 | 1 |
| 10 | 八角钢管悬臂式信号灯L杆（6.5+14） | L型，6.5米立杆，14米横杆含三个信号灯安装支架，及倒数计时器安装支架。杆高：6500mm,臂长：14000mm,材料：立柱及横臂钢材Q345，其余的Q235B,焊条选用E4303，焊丝选用H08Mn2SiA,热镀锌，II级焊缝检验，抗风能力45m/s | 套 | 1 |
| 11 | 八角钢管悬臂式信号灯L杆（6.5+10） | L型，6.5米立杆，10米横杆含三个信号灯安装支架，及倒数计时器安装支架。杆高：6500mm,臂长：10000mm,材料：立柱及横臂钢材Q345，其余的Q235B,焊条选用E4303，焊丝选用H08Mn2SiA,热镀锌，II级焊缝检验，抗风能力45m/s | 套 | 1 |
| 12 | 机动车信号辅助灯杆(八角立杆) | I型 5.5米八角立杆，立杆底部对角∅180，顶部对角∅100，信号灯安装支架，杆高：5500mm,材料：钢材采用Q235B,焊条选用E4303，焊丝选用H08Mn2SiA,热镀锌，II级焊缝检验，抗风能力45m/s | 套 | 3 |
| 13 | 人行信号灯杆(八角立杆) | I型 3米八角立杆，立杆底部对角∅140，顶部对角∅80，信号灯安装支架，杆高：3000mm,材料：焊接钢管或无缝钢管，钢材采用Q235B,焊条选用E4303，焊丝选用H08Mn2SiA,热镀锌，II级焊缝检验，接地抗风能力45m/s | 套 | 3 |
| 14 | 设备立杆基础 | 6.5+14 八角立杆（含地笼、钢筋等） | 套 | 1 |
| 15 | 地基（6.5+14 ） | 2200mm*2200mm*2000mm （含开挖、混凝土、废土清查等） | 个 | 1 |
| 16 | 设备立杆基础 | 6.5+10 八角立杆（含地笼、钢筋等） | 套 | 1 |
| 17 | 地基（6.5+10 ） | 1800mm*1800mm*2000mm （含开挖、混凝土、废土清查等） | 个 | 1 |
| 18 | 设备立杆基础 | 5.5，立杆（含地笼、钢筋等） | 套 | 3 |
| 19 | 地基（5.5） | 1000mm*1200m*1000m （含开挖、混凝土、废土清查等） | 个 | 3 |
| 20 | 设备立杆基础 | 3，立杆（含地笼、钢筋、砼、垫层等） | 套 | 3 |
| 21 | 地基（3） | 800mm*800mm*1000mm （含开挖、混凝土、废土清查等） | 个 | 3 |
| 22 | 地基 | 立式防水设备箱水泥底座、高于500mm | 个 | 1 |
| 23 | 管理线连接井 | 2号井，800*600*700 | 个 | 2 |
| 24 | 管理线连接井 | 4号井，400*400*700 | 个 | 11 |
| 25 | 砖路面线路布放 | 挖沟、回填修复(挖700mm深)，放PVC110管。 | 米 | 65 |
| 26 | 路面拉管 | 过路水平定向钻拉管，放PE110管 | 米 | 315 |
| 标志、标示 |
| 1 | 人行道画线 | 含人行道（红白交替）、停止线、车道线等，1.8mm厚 | 平方米 | 360 |
| 2 | 交通标线画线 | 制作车道线、行车标志，重新画车道线（20米）、行车标志线，1.8mm厚 | 个 | 14 |
| 3 | 反光警示桩 | 人行过道警示桩，黄黑色警示。 | 支 | 24 |
| 4 | 禁停标示牌 | I杆，杆高3米3，材质:标志板、规格尺寸:Φ800，含基础 | 套 | 3 |
| 5 | 监控杆标志牌 | 挂于四个电警杆，含两个抱箍，材质:标志板、规格尺寸:500*1200mm | 块 | 3 |
| 6 | 中央隔离栏 | 1.2米中央隔离栏，含黄色反光片，上横杆镀锌静电喷漆，竖杆裹蓝色反光膜， | 米 | 36 |
| 防雷接地 |
| 1 | 地级 | 打地级，引线，焊接，浇筑 | 处 | 9 |

四、采购项目规格、参数及要求：

（一）主要设备参数要求（三路口通用）

1、澄海区金鸿与洲畔、金鸿与金溪、隆碧与东铁交叉路口交通信号灯及电子警察项目

（1）300万冲红灯高清拍摄仪（电警）详细参数

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 图像传感器：采用1/1.8英寸Progressive Scan CCD； |
| 2 | 最大图像尺寸≥2048×1536像素； |
| 3 | 支持JPEG图片、H.264视频流同时输出； |
| 4 | 支持H.264、H.265视频编码格式（提供公安部检验报告证明） |
| 5 | 具有激活及密码设置功能，设备需激活并强制设置密码，未经激活的设备不能正常使用； |
| 6 | 具有隐私区域遮盖功能，区域的个数不小于12，可配置区域大小及位置（提供公安部检验报告证明） |
| 7 | 可支持不小于16行字符叠加，字体对齐方式和叠加位置可设，需具有图片叠加到视频画面功能（提供公安部检验报告证明） |
| 8 | 具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于100个IP地址（提供公安部检验报告证明） |
| 9 | 支持四码流，主码流最高可配置分辨率为2048×1536、码率为8Mbps、帧率为25帧/s（H.264），子码流、第三码流、第四码流最高可配置分辨率为1920×1080、码率为2Mbps、帧率为25帧/s（H.264）； |
| 10 | 支持主码流同时输出不少于30路2048×1536、2Mbps的25帧/s图像以提供客户端浏览；（提供公安部检验报告证明） |
| 11 | 支持车辆行驶方向判断功能（东、南、西、北等）； |
| 12 | 设备具有视频、线圈（外接）、雷达（外接）、激光（外接）、微波（外接）、红外对射（外接）等车辆检测技术； |
| 13 | 支持车辆子品牌识别功能，可识别常见车辆子品牌种类达2100种（区分年份）提供公安部检验报告证明） |
| 14 | 支持驾驶员人脸检测功能，并可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节；（提供公安部检验报告证明） |
| 15 | 支持压线抓拍、逆行抓拍、占用应急车道抓拍、黄网格违停抓拍、加塞检测、异常车牌检测等功能 |
| 16 | 具备车牌识别功能，白天识别准确率≥98%，晚上识别准确率≥95%； |
| 17 | 支持新能源车牌识别功能（提供公安部检验报告证明） |
| 18 | 支持倒车、违法停车功能检测（提供公安部检验报告证明） |
| 19 | 电源电压在AC55V~310V的范围内变化时，设备能正常工作；（提供公安部检验报告证明） |
| 20 | 为确保系统稳定性和易维护性，本项目涉及的安防设备拟采用同一厂家产品，并且为国产主流品牌设备。 |
| 21 | 为确保产品质量和售后服务，生产厂家须获得2015 年中国驰名商标，生产厂商需通过ISO/IEC 20000-1 认证、并获得省级企业技术标准创新研究基地荣誉资质、国家安全生产标准化二级证书，且生产制造商获得2016年全国公安系统警用装备十佳品牌证书。（提供证书复印件加盖厂商印章） |

（2）300万冲红灯高清拍摄仪（卡口）详细参数：

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 图像传感器：采用1/1.8英寸Progressive Scan CCD； |
| 2 | 最大图像尺寸：≥2048×1536像素；字符叠加时最大可支持2048×2688(提供公安部检验报告证明) |
| 3 | 视频帧率：在1～25fps可调； |
| 4 | 支持JPEG图片、H.264视频流同时输出； |
| 5 | 最低照度：彩色≤0.01lx@(F=0.95)； |
| 6 | 分辨力：≥1400TVL(分辨率为2048×1536，码率8Mbps，帧率为25帧/S(提供公安部检验报告证明) |
| 7 | 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； |
| 8 | 支持三种独立快门：视频快门、录像快门、抓拍快门； |
| 9 | 采用C/CS镜头接口，采用高清定焦镜头，焦距35mm，可根据现场情况选择； |
| 10 | 自动光圈：DC驱动； |
| 11 | 视频压缩标准：H.265/H.264/MJPEG |
| 12 | 压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； |
| 13 | 图像格式：JPEG；图片质量可设； |
| 14 | 支持图像参数动态调整，如饱和度、亮度、对比度、锐度等； |
| 15 | 支持车辆子品牌识别功能，可识别常见车辆子品牌种类达2100种(区分年份)，识别准确率白天≥95%，晚上≥90%(提供公安部检验报告证明) |
| 16 | 支持驾驶员人脸检测功能，并可对扣取的人脸图片的像素大小、亮度、边框放大倍数进行调节；主驾驶人脸抠图率≥90%，副驾驶人脸抠图率大于等于85%(提供公安部检验报告证明) |
| 17 | 支持驾驶员打电话检测功能、黄标车检测功能、危险品车检测功能 |
| 18 | 支持对车辆在超速和低速情况下进行捕获抓拍，白天、晚上捕获率均≥95%，准确率均大于90%(提供公安部检验报告证明) |
| 19 | 为确保系统稳定性和易维护性，本项目涉及的安防设备拟采用同一厂家产品，并且为国产主流品牌设备。 |
| 20 | 为确保产品质量和售后服务，生产厂家须获得2015 年中国驰名商标，生产厂商需通过ISO/IEC 20000-1 认证、并获得省级企业技术标准创新研究基地荣誉资质、国家安全生产标准化二级证书，且生产制造商获得2016年全国公安系统警用装备十佳品牌证书。（提供证书复印件加盖厂商印章） |

（3）LED频闪灯详细参数：

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 16颗原装进口大功率白光LED频闪灯； |
| 2 | 色温5000K~7000K； |
| 3 | 5V电平量触发(可选配开关量)； |
| 4 | 具有1路RS485接口，1路频闪输入接口，1路爆闪输入接口，1路同步输出接口； (提供公安部检验报告证明） |
| 5 | 补光灯自带光敏，低照度下自带开启，低照度阈值可设(提供公安部检验报告证明) |
| 6 | 支持0～250HZ频率可调，占空比1%～39% 亮度可调；(提供公安部检验报告证明) |
| 7 | 支持频率及占空比保护功能； |
| 8 | 可远程显示补光灯的工作状态(故障、正常、开启、关闭) |
| 9 | 工作环境-40～85℃； |
| 10 | 最大功率30W |
| 11 | 金属铝结构，防护等级IP66； |
| 12 | 为确保系统稳定性和易维护性，本项目涉及的安防设备拟采用同一厂家产品，并且为国产主流品牌设备。 |
| 13 | 为确保产品质量和售后服务，生产厂家须获得2015 年中国驰名商标，生产厂商需通过ISO/IEC 20000-1 认证、并获得省级企业技术标准创新研究基地荣誉资质、国家安全生产标准化二级证书，且生产制造商获得2016年全国公安系统警用装备十佳品牌证书。（提供证书复印件加盖厂商印章） |

（4）气体爆闪灯详细参数：

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 色温值5500K±500K |
| 2 | 闪光能量≥200J |
| 3 | 功耗平均＜100W（@1闪/s），瞬间最大＜300W |
| 4 | 峰值闪光持续时间1/30ms |
| 5 | 回电时间＜67ms |
| 6 | 具有1路RS485接口，1个照度传感器，1路爆闪输入接口(提供公安部检验报告复印件证明) |
| 7 | 有效补光距离16m～25m |
| 8 | 触发方式支持电平触发 |
| 9 | 覆盖范围支持单车道 |
| 10 | 脉冲与综合保护屏蔽≥3Hz持续性的脉冲信号（闪15次后进入1次/S的微闪光提示状态，复原时间为10S） |
| 11 | 寿命≥2000万次 |
| 12 | 防护等级IP66（提供公安部检验报告复印件证明） |
| 13 | 电源有效范围AC220V±10%/48Hz～52Hz |
| 14 | 补光灯应符合GA/T 1202-2014《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》，提供公安部交通安全产品质量监督检测中心出具的检验报告复印件 |
| 15 | 为确保系统稳定性和易维护性，本项目涉及的安防设备拟采用同一厂家产品，并且为国产主流品牌设备。 |
| 16 | 为确保产品质量和售后服务，生产厂家须获得2015 年中国驰名商标，生产厂商需通过ISO/IEC 20000-1 认证、并获得省级企业技术标准创新研究基地荣誉资质、国家安全生产标准化二级证书，且生产制造商获得2016年全国公安系统警用装备十佳品牌证书。（提供证书复印件加盖厂商印章） |

（5）终端服务器详细参数：

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 设备采用嵌入式Linux实时操作系统，内存容量≥2GB（提供公安部检验报告复印件证明） |
| 2 | 16个10M/100M自适应RJ45接口、2个10M/100M/1000M自适应RJ45接口（提供公安部检验报告复印件证明） |
| 3 | 4个HD-TVI接口、2个RS-232接口、4个RS-485接口、1个VGA接口、1个HDMI接口、1个CVBS输出接口、2个USB 2.0接口、4路报警输入接口、4路报警输出接口、1个音频输入接口、1个音频输出接口、1个DC12V输出接口、1个DC5V输出接口、1个eSATA接口、4个SATA接口（提供公安部检验报告复印件证明） |
| 4 | 支持2路HD-TVI摄像机接入编码传输和录像，并可对接入的2路视频信号进行实时环通输出。 |
| 5 | 最多可接入12路IP摄像机(单路码率8M)。 |
| 6 | 摄像机与客户端分别连接样机的不同网段时，客户端可以通过端口映射，跨网段直接访问摄像机，对摄像机进行操作 |
| 7 | 可通过VGA、HDMI进行本地视频预览、菜单参数配置，可通过CVBS进行本地视频预览 |
| 8 | 从样机导出的录像和图片含有数字水印信息，可通过专用工具检测图片数据是否被篡改 |
| 9 | 可输出DC12V和DC5V电压给外置设备进行供电（提供公安部检验报告复印件证明） |
| 10 | 设备具有黑名单和白名单功能 |
| 11 | 需提供产品相关的GB28181检测报告复印件 |
| 12 | 工作温度-45℃~80℃（提供公安部检验报告复印件证明） |
| 13 | 为确保系统稳定性和易维护性，本项目涉及的安防设备拟采用同一厂家产品，并且为国产主流品牌设备。 |
| 14 | 为确保产品质量和售后服务，生产厂家须获得2015 年中国驰名商标，生产厂商需通过ISO/IEC 20000-1 认证、并获得省级企业技术标准创新研究基地荣誉资质、国家安全生产标准化二级证书，且生产制造商获得2016年全国公安系统警用装备十佳品牌证书。（提供证书复印件加盖厂商印章） |

（6）高清网络球机详细参数：

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 相当或优于1/1.8英寸传感器（提供公安部检测报告复印件证明） |
| 2 | 支持200万像素，23倍光学变焦 |
| 3 | 视频输出支持1920×1080@60fps，1280×720@60fps，分辨力不小于1100TVL |
| 4 | 红外距离不小于450米 |
| 5 | 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux（提供公安部检测报告复印件证明） |
| 6 | 信噪比≥58dB，网络延时不大于100ms |
| 7 | 支持采用H.264、SVAC、MJPEG视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/High Profile |
| 8 | 支持动态不小于106dB，照度适应范围不小于135dB |
| 9 | 支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克 |
| 10 | 支持水平手控速度不小于800°/S，垂直手控速度不小于120°/S，水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为-35°~90° |
| 11 | 具有三种滤光片,在白天\夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像（提供公安部相关检测报告复印件） |
| 12 | 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于40个IP地址，（提供公安部相关检测报告复印件） |
| 13 | 设备应能够响应平台下发的集中布控命令，调整方向至目标位置（提供公安部相关检测报告复印件） |
| 14 | 电源须在AC24±50%范围内变化时可以正常工作；（须提供公安部相关型式检验报告复印件并加盖厂商公章或投标专用章） |
| 15 | 具备较好的环境适应性，工作温度范围可达-50℃-70℃ |
| 16 | 支持IP67，TVS 8000V防雷、防浪涌、防突波 |
| 17 | 须提供GB/T 25724-2010要求的检验报告复印件和公安部相关的型式检验报告复印件，加盖厂家公章 |
| 18 | 为确保系统稳定性和易维护性，本项目涉及的安防设备拟采用同一厂家产品，并且为国产主流品牌设备。 |
| 19 | 为确保产品质量和售后服务，生产厂家须获得2015 年中国驰名商标，生产厂商需通过ISO/IEC 20000-1 认证、并获得省级企业技术标准创新研究基地荣誉资质、国家安全生产标准化二级证书，且生产制造商获得2016年全国公安系统警用装备十佳品牌证书。（提供证书复印件加盖厂商印章） |

（7）4口全千兆工业型交换机详细参数：

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持不少4个10/100/1000Base-TX电口和不少1个1000Base-X SFP光口 |
| 2 | 选用BROADCOM系列芯片方案 |
| 3 | 交换容量不低于10G |
| 4 | 数据缓存不低于1Mb |
| 5 | MAC地址表不低于4K |
| 6 | 支持IEEE802.3/802.3u/802.3x存储转发方式 |
| 7 | 所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发 |
| 8 | 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 |
| 9 | 支持冗余电源输入,具备过载防反接保护 |
| 10 | 支持-40～85℃温度范围满负载工作 |
| 11 | 低功耗无风扇设计 |
| 12 | 高强度波纹型材机壳、卡轨式安装、IP40防护等级 |
| 13 | 工业四级设计 |
| 14 | 为了确保产品质量与售后服务，生产厂家须获得GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准认证，证书覆盖范围必须包含以太网交换机和光纤收发器设计、生产和服务，且曾获得省级公安厅产品推荐函（加盖证书复印件加盖厂商公章） |
| 15 | 投标时须提供制造商出具本项目的授权书原件、售后服务承诺书原件。 |

（8）口全千兆工业型交换机详细参数：

| 序号 | 技术规格要求 |
| --- | --- |
| 1 | 支持不少8个10/100/1000Base-TX电口和不少4个1000Base-X SFP光口 |
| 2 | 选用BROADCOM系列芯片方案 |
| 3 | 交换容量不低于50G |
| 4 | 数据缓存不低于512KB |
| 5 | MAC地址表不低于8K |
| 6 | 支持IEEE802.3/802.3u/802.3x存储转发方式 |
| 7 | 所有端口均具备线速转发能力，保证无阻塞报文转发 |
| 8 | 支持端口自动翻转（Auto MDI/MDIX）功能 |
| 9 | 支持冗余电源输入，具备过载防反接保护 |
| 10 | 支持-40～85℃温度范围满负载工作 |
| 11 | 低功耗无风扇设计 |
| 12 | 高强度波纹型材机壳、卡轨式安装、IP40防护等级 |
| 13 | 工业四级设计 |
| 14 | 具有交换机公安部检验报告（提供公安部检验报告复印件并加盖制造商公章） |
| 15 | 具有交换机进网许可证（提供进网许可证复印件并加盖制造商公章） |
| 16 | 为了确保产品质量与售后服务，生产厂家须获得GB/T19002-2008 idt ISO9001:2008标准认证，证书覆盖范围必须包含以太网交换机和光纤收发器设计、生产和服务，且曾获得省级公安厅产品推荐函（加盖证书复印件加盖厂商公章） |

（二）基本要求

1）投标产品须优于或完全满足采购项目技术规格、参数及要求

2）符合《中华人民共和国道路交通安全法》

3）符合《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）

4）符合《道路交通信号灯》（GB14887-2007）

5）符合《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006）

6）符合《道路交通信号倒计时显示器》（GA/T508-2014）

7）符合《环形线圈车辆检测器》（JT/T455-2001）

8）符合《城市道路交通信号控制方式适用规范》（GA/T527-2005）

9）符合《变形铝及铝合金化学成分》（GB/T3190SM996）

10）符合《一般工业用铝及铝合金板、带材》（GB/T3880-2006)

11）符合《铝及铝合金板、带材厚度及其允许偏差》（GB/T3194SM998）

12）符合《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663-2000）

13）符合《路面标线涂料》（JT/T280-2004）

14）符合《灯具一般安全要求与试验》（GB7000.1-2003）

15）符合《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2014）

16）符合“澄海区金鸿与洲畔、金鸿与金溪、隆碧与东铁交叉路口交通信号灯及电子警察项目”施工设计图纸（设计图纸由采购人提供）

五、招标范围：

1、预算书：见广东立真建设工程造价咨询有限公司审核的预算审核报告书的内容。

2、施工图纸：见广东省交通规划设计研究院股份有限公司设计的施工图纸的内容。

六、商务要求

1、投标报价：

系供应商履行本项目全部义务所发生的所有费用之不变价格，已包含但不限于货物本身价格以及安装调试等项目所需的费用、税金等一切费用。

变更合同单价确定：合同中已有适用于变更工程的单价，按合同已有的价格；合同中只有类似于变更工程的单价，可以参照类似价格；合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由供应商依据变更工程资料、《广东省市政工程综合定额（2010年）》、《广东省安装工程综合定额（2010年）》、《广东省建设工程计价通则（2010年）》、人、材、机单价按汕头市工程造价管理机构发布的参考价格提出单价，最终以采购人委托有资质的第三方结算审核确定。

投标报价不得大于采购预算，否则按无效报价处理。

采购预算：人民币 2945003.58 元。

2、质量保证：

2.1供应商应保证提供的货物质量指标达到相应的生产国家标准，行业标准及厂家在本招标文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求，且适合中国国家标准，或通用国际标准。如货物材料不符合要求，由此产生的一切费用由中标人负责。

2.2供应商应保证所供货物是制造商原装全新的、未使用过的，并且全部货物无设计、材料或工艺上的缺陷，所有货物在开箱检验时必须完好，无损坏，配置与装箱单相同，数量、质量及性能不低于本需求书中提供的要求；货物外观完整、无污渍，铭牌清晰并能够准确表示产品的型号、规格、制造商等。

2.3供应商保证提供的货物不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，供应商须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用，材料进场时，所有货物须提供制造商出具的出厂合格证书、产品检测报告等质量证明文件。

2.4质量标准：国家现行施工验评标准合格等级。

3、工期、地点及要求

3.1工期：60个日历天（计划开工日期：   年  月  日，计划竣工日期：   年  月  日，开工时间以采购人或监理单位发出的开工令为准）。

3.2项目地点：汕头市澄海区金鸿与洲畔/金鸿与金溪/隆碧与东铁交叉路口路口。

4、验收标准

4.1按广东立真建设工程造价咨询有限公司审核的预算审核报告书的内容及广东省交通规划设计研究院股份有限公司设计的施工图纸的内容，依据《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006)等相关规范进行验收。

4.2货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。

4.3中标人应将货物的保修书、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人。

4.4采购人和监理单位组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收。因货物质量问题发生争议时，由相关质量技术监督部门或行业相关主管部门进行鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

5、伴随服务要求

5.1所有货物均由供货方免费送货至采购人指定的项目地点并安装，安装应以本需求书要求的技术参数指标为标准。

5.2所有货物交货后的拆箱、安装等项工作(包括其费用)由中标人负责，但必须在用户指定人员的参与下进行。原始记录需经各方签名后作为验收的文件之一。

5.3中标人应提供包括但不限于满足货物安装、使用和维护的技术文件，如:货物和附件装箱清单、货物质量合格检定证明文件（包括合格证书和检测报告）、货物保修服务卡、货物中英文使用说明和维护手册等。

5.4应按出厂标准及国家有关要求进行包装及运输。

6、付款方式

6.1项目竣工验收合格后15天内采购人向中标人支付合同价的97%；

6.2预留合同价的3%作为保修金，保修金在保修期满后15天内采购人向中标人一次性付清（不计息）；

6.3各阶段由采购人收到中标人开具的相应款额发票后安排付款。

注：款项的到位时间具体以财政局集中支付的办理时间为准，中标人不得以此为由停工或索赔，不得以此追究采购人的违约责任。

7、售后服务要求

7.1 质量保修范围：交通信号灯系统、电子警察系统以及双方约定其他项目。

7.2根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，本工程质量保修期如下：

（1）电气管线工程、设备安装工程为  1  年；

（2）其他项目保修期限按政府相关规定执行。

7.3保修期内，如工程项目、货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。若因货物自身质量不能正常运转且维修仍不能正常运转的，中标人须更换货物，其技术参数须与原货物相同或优于，由此造成的费用由中标人承担。

7.4保修期内，中标人须在粤东地区范围内设有维修点，至少有2名技术人员常驻维修点负责本项目的售后服务，接到用户提出的维修或技术支持要求后1小时内予以响应，需要到达用户现场的6小时内到达用户现场，直至解决问题为止。若超过三次不履行保修售后服务的，采购人有权扣留其保修金。

7.5符合运输要求，保证货物到达目的地时完好，无毁损，包装不回收。在运输过程中造成的产品损失或损坏由中标人负担。

8.履约担保：中标人在接到中标通知书之日起至签订合同前应向采购人指定帐户提交履约担保或提供履约保函（履约保函以四大银行之一出具：中国银行、工商银行、农业银行、建设银行或担保公司出具），履约担保金额为中标价的5%。履约担保在项目验收合格后15天内一次性退还（不计利息）。

#### 第三部分　投标须知

一、说  明

# 1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

# 2．定义

2.1 “采购人”是指：汕头市公安局澄海分局。

2.2 “监管部门”是指：汕头市澄海区财政局政府采购管理办公室。

2.3 “采购代理机构”是指：广东恒胜建设监理有限公司。

2.4 “招标采购单位”是指：采购人，采购代理机构。

2.5合格的供应商

2.5.1具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提供有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2017年度财务状况报告（内容须包括资产负债表、现金流量表、利润表）或基本开户行出具的资信证明。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

（4）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明。

2.5.2供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn) “记 录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重 违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

2.5.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标的书面声明。

2.5.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标的书面声明。

2.5.5符合招标文件规定的资格要求。

2.6 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同协议的供应商。

2.7知识产权：

供应商应保证其享有所提供的投标文件、货物或其任何一部分在知识产权方面的权利，招标过程及货物使用过程不受到第三方提出侵犯知识产权的起诉。一旦出现侵权，应由供应商负责与第三方交涉，并承担由此产生的一切法律和经济上的责任。如果在诉讼或仲裁中被认定构成侵权，货物的使用被禁止，供应商应自行承担费用并承担替换或修改，使之不再构成侵权，并在实质上用同样的质量进行同样的服务，并向有关各方赔偿由此所致的经济损失。任何知识产权纠纷与采购人及采购代理机构无关。

# 3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指供应商制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、设计、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用

4.1 供应商应承担所有准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购向中标人收取中标服务费，参照招标代理服务收费管理暂行办法及国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知，中标人在领取《中标通知书》前向采购代理机构一次性支付中标服务费（代理服务费：共计人民币叁万陆仟叁佰元整（￥36300.00元）；收款人：广东恒胜建设监理有限公司；开户银行：建设银行澄海支行；银行帐户：44001650101050418491）。

# 二、招标文件

5．招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 采购项目内容

3) 投标须知

4) 合同书格式

5) 投标文件格式

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

5.2供应商应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

6．招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

6.2供应商在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

7．招标文件的修改

7.l在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，招标采购单位可主动地或在解答供应商提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在供应商，并对潜在供应商具有约束力。潜在供应商在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标采购单位确认。

7.3为使供应商准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在供应商。

# 三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1供应商提交的投标文件以及供应商与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

10．投标文件编制

10.1投标文件的编制应采用胶装，对未胶装的投标文件，将被视为无效投标。

10.2供应商应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为供应商投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

11．投标报价

11.1供应商应按照招标文件的内容进行报价。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

12．备选方案

12.1只允许供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13．供应商资格证明文件

13.1供应商应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行协议能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

14．证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

14.1投标承诺内容响应招标文件相关要求或优于。

15．投标保证金

15.1供应商应按招标文件规定的形式和金额提交投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。

15.2投标保证金交纳形式：投标保证金应当以金额机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

15.3投标保证金金额：人民币伍万元整（¥50000.00元）。

注：投标保证金有效期从提交投标文件的截止之日起算，不少于90天。

15.4凡未按规定形式提交投标保证金将被视为无效投标。

15.5如无质疑或投诉，未中标的供应商投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后退还。

15.6中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购协议后5个工作日内退还。

15.7退还投标保证金时，由供应商提供退还投标保证金的授权委托书向采购代理机构办理退回。

15.8有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1)中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订协议的；

2)违反招标文件规定，将中标项目分包（转包）给他人的；

16．投标的截止期

16.1 投标的截止时间详见投标邀请函，超过截止时间后的投标为无效投标。

17. 投标文件的数量和签署

17.1 供应商应编制投标文件壹式 陆 份，其中正本 壹 份和副本 伍 份，每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2投标文件需打印、复印或用不褪色墨水书写。投标文件正本每页均须加盖供应商单位公章；投标文件副本采用签章后正本的复印件，投标文件副本封面须加盖供应商单位公章并加盖骑缝章。

17.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

17.4  投标有效期

投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，投标有效期为投标截止日起至少90天。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则按无效投标处理。投标有效期内投标供应商撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1 供应商应将所有投标文件装入一个密封袋，开标信封装入另一个密封袋；

18.2 信封或外包装上应当注明投标文件（或开标信封）、采购项目名称、采购项目编号和“在招标文件中规定的开标日期和时点之前不得启封”的字样，封口处应加盖供应商印章。

18.3逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件、开标信封，采购人、采购代理机构将拒收投标文件。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1供应商在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件、开标信封进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，供应商不得对其投标文件、开标信封做任何修改和补充。

19.2 供应商在递交投标文件后，可以撤回其投标，但供应商必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。

19.3 供应商所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

五、开标、评标定标

20. 开标

20.1招标采购单位在《投标邀请函》中规定的时间和地点组织公开开标。开标时采购人代表和供应商代表应当参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

20.2开标时，由供应商或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标文件的份数及投标报价，拆封开标信封。

20.3招标采购单位做好开标记录，开标记录由各供应商签字确认。

21. 评标委员会的组成和评标方法

21.1评标由采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章的规定组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二，评审专家将依法从财政部门规定的专家库中抽取产生。

21.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。评标委员会对投标文件的评审分为符合性检查和商务评议、技术评议、价格评议。

21.3 本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

22. 投标文件的初审

22.1 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、供应商是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定标记等。

22.2 评标委员会对大小写金额不一致、单价汇总与总价不一致的，按以下方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

22.3 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

22.4 供应商有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

22.4.1 在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，投标文件将确定为无效投标：

1）不具备招标文件中规定资格要求的；

2）供应商的投标书或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

3）供应商未提交投标保证金或金额不足、投标保证金提交形式不符合招标文件要求的；

4）投标报价不在本项目报价范围的；

5）招标文件明示盖公章处未加盖公章的；

6）招标文件明示需签字或盖章处未有法定代表人或授权代表签字或盖章的；

7）投标有效期不足的；

8）投标文件未按招标文件编制的；

9）符合招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款的；

10）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

22.4.2有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3） 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4） 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5） 不同供应商的投标文件相互混装；

6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

22.4.3若资格性审查、符合性检查后，合格的投标文件不足三家的，依法作废标处理，项目将依法重新组织采购。

23. 投标文件的澄清

23.1 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求供应商作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许供应商对投标报价等实质性内容做任何更改。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

23.2 供应商的澄清文件是其投标文件的组成部分。

24. 投标的评价

24.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

25. 授标

25.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照综合得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。

25.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标供应商。

25.3中标供应商确定后，采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，同时向中标供应商发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

26. 替补候选人的设定与使用。

中标供应商放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，在采购人愿意采纳的前提下，可以按照排序从其他中标候选人中确定中标供应商；采购人不愿意采纳或没有其他中标候选人的，重新组织采购活动。

六、质疑

27. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向招标采购单位提出质疑。招标采购单位应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

七、 合同的订立和履行

28. 合同的订立

28.1采购人与中标人自中标通知书发出之日起30日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。采购人自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在广东省网上办事大厅政府采购系统（以下简称省政府采购网）进行公开；自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同通过省政府采购网进行备案。

28.2签订政府采购合同后1个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

29. 合同的履行

29.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

29.2政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照28.2条的规定备案。

八、适用法律

30.采购人、采购代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

九 、评标方法、步骤及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

31.评标方法

本次评标采用综合评分法。

32.评标步骤

32.1采购人或采购代理机构根据《资格审查表》内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足供应商资格要求。

32.2评标委员会根据《符合性审查表》内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合招标文件的符合性。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

32.3只有全部满足《资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

32.4评标委员会对投标文件进行技术、商务及价格评审。

（一）初审

1.资格性检查表

| 审查项目 | 要求（与公告和招标文件第一部分投标邀请函中投标供应商资格要求一致） | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件： （1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提供有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）。 （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2017年度财务状况报告（内容须包括资产负债表、现金流量表、利润表）或基本开户行出具的资信证明。 （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。 （4）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （5）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明。 |  |  |  |
|  | 2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |  |  |  |
|  | 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标的书面声明。 |  |  |  |
|  | 4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标的书面声明。 |  |  |  |
|  | 5、具有安全技术防范系统设计、施工、维修资格证三级或以上资质（广东省外供应商须提供广东省公安厅颁发的同等资质且在广东省公安厅备案）。 |  |  |  |
|  | 6、本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

注：① 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

②“结论”一栏填写“合格”或“不合格”；任何一项出现“×”的，结论为不合格；不合格的为无效投标。

③不能通过资格性审查的投标供应商，不需进行符合性审查及技术商务评审。

2.符合性审查表

| 审查项目 | 要求 | 供应商A | 供应商B | 供应商C |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标保证金符合招标文件要求，并提供原件校核； |  |  |  |
|  | 2、投标报价在本项目报价范围内； |  |  |  |
|  | 3、招标文件明示盖公章处有加盖公章； |  |  |  |
|  | 4、招标文件明示需签字或盖章处有法定代表人或授权代表签字或盖章的； |  |  |  |
|  | 5、投标有效期满足招标文件要求； |  |  |  |
|  | 6、投标文件能按招标文件的要求编制； |  |  |  |
|  | 7、符合招标文件中规定的其它条款。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

注：① 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

② “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

③ 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

④如果评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

# （二）比较与评价

1.技术评价；

2.商务评价；

3.价格评估；

4.综合比较与评价。

# （三）推荐中标候选供应商名单

34.评标标准

本次招标采用综合评分法进行计分评定。评标委员对通过资格性审查和符合性审查的投标文件，从价格、技术、商务等方面进行比较与评价，其中价格、技术和商务评分的分值分别为：

| 评分项目 | 价格 | 技术 | 商务 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 30 | 40 | 30 | 100 |

各评分项目的评分标准如下：

1、价格评分

| 评审内容 | 评分细则 |
| --- | --- |
| 投标报价 （30分） | 确定基准价：满足招标文件要求且投标报价最低的评审价格为基准价。 确定供应商的价格得分：价格得分=（基准价/投标评审价格）×30。 |

注：对小型或微型企业投标的扶持（监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件）：

1）投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予C1的价格扣除（C1为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

2）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

3）投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价。

2、技术评分、商务评分如下：

2.1技术评分表（40分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 对本项目建设要求和对用户需求的理解程度 | 整体方案的可行性、合理性和需求符合性（包括对本项目建设要求和用户需求的理解程度，整个方案的全面性、合理性、可行性以及对用户需求的贴切程度）。横向比较优得10分，良得6分，中得2分，一般的得1分，差的不得分。 | 10 |
| 2 | 供应商对招标文件中产品技术参数与功能需求的响应程度 | 技术参数完全满足或优于招标文件要求，点对点响应，无漏项。（20分） 技术参数不能完全满足招标文件要求，每一项不满足或每漏一项扣1分，扣完为止。 | 20 |
| 3 | 施工组织方案 | 横向比较投标供应商的施工组织方案，内容须包括：施工组织架构、组织管理、进度计划、供货计划、质量管理、安全施工及安装、调试、整体验收，优得10分，良得6分，中得2分，一般得1分，差的不得分。 | 10 |

2.2商务评分表（30分）

| 序号 | 评审内容 | 评审细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商实力 | 1、具有信息系统集成及服务资质的，得2分； 2、具有防雷工程专业施工资格的，得2分。 须提供有效证书复印件加盖公章。 | 4 |
| 2 | 规范化作业 | 具有质量管理体系认证证书（ISO 9001）、信息技术服务管理体系认证证书（ISO 20000）、信息安全管理体系认证证书（ISO 27001）的，每具备一个得1分，最高得3分；须提供有效证书复印件加盖公章。 | 3 |
| 3 | 供应商信誉 | 1、获得市级或以上工商行政管理部门颁发的“守合同重信用企业”，连续2-4年得1分，连续5-10年得2分，10年以上得4分； 2、投标产品取得市级或以上部门名牌产品认证的，得3分； 须提供有效证书复印件加盖公章。 | 7 |
| 4 | 同类项目业绩 | 供应商近三年来（2015年1月1日至今）承接过合同价250万元或以上同类交通信号灯及电子警察项目（以合同签订时间为准），每具备1个业绩的，得5分，最高得10分。 须提供合同复印件加盖公章。 | 10 |
| 5 | 售后服务内容及体系 | 根据供应商质保期内响应情况、提供的售后服务内容的整体情况、质保期后服务价格及零配件价格、生产厂商售后服务体系、服务要求等进行综合比较，优得6分，良得4分，中得2分，一般的得1分，差的不得分。 | 6 |

3、综合得分=价格得分+技术得分+商务得分。

各评委根据评标标准分别对供应商的技术、商务进行评比，对评比得出的分值进行算术平均，计算值作为供应商的技术、商务得分。评标过程各数值精确到小数点后2位，第3位四舍五入。

4、评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

1） 分值汇总计算错误的；

2） 分项评分超出评分标准范围的；

3） 评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

4） 经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

5、确定中标候选人

按照各供应商综合得分由高到低进行排序，综合得分最高者为第一中标候选人，次高者为第二中标候选人；取第一中标候选人的投标报价为中标价。

若综合得分相同时，则以价格得分大者优先排序；如综合得分和价格得分均相同时，则以技术得分大者优先排序；如各项分值均相同时，则以抽签号码的形式，由大到小确定排序。

若供应商为同一品牌同一型号的产品，只作为一个供应商计算（注：以符合采购需求、质量和服务且综合得分最高者作为同一品牌同一型号的唯一供应商，若综合得分相同时，则以价格得分大者优先排序；如各项分值均相同时，则以抽签号码的形式，由大到小确定排序）。

#### 第四部分　合同书格式

澄海区金鸿与洲畔、金鸿与金溪、隆碧与东铁交叉路口交通

信号灯及电子警察项目

合 同 书

甲    方：

乙    方：

签订日期：

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：
电    话：                传  真：           地  址：

根据澄海区金鸿与洲畔、金鸿与金溪、隆碧与东铁交叉路口交通信号灯及电子警察项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

- 货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 保修期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

上述合计总额及单价均已包含但不限于货物本身价格以及安装调试等项目所需的费用、税金等一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、项目承包范围

按广东立真建设工程造价咨询有限公司审核的预算审核报告书的内容及广东省交通规划设计研究院股份有限公司设计的施工图纸的内容。

三、合同金额

3.1合同金额为（大写）：人民币             元（￥        元）。

3.2变更合同单价确定：合同中已有适用于变更工程的单价，按合同已有的价格；合同中只有类似于变更工程的单价，可以参照类似价格；合同中没有适用或类似于变更工程的单价，由乙方依据变更工程资料、《广东省市政工程综合定额（2010年）》、《广东省安装工程综合定额（2010年）》、《广东省建设工程计价通则（2010年）》、人、材、机单价按汕头市工程造价管理机构发布的参考价格提出单价，最终以甲方委托有资质的第三方结算审核确定。

四、货物要求及项目质量标准

4.1货物为原制造商制造的全新产品，无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

4.2交付验收标准依次序对照适用标准为：

①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；

②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

4.3货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

4.4乙方应将保修书、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方。

4.5项目质量标准：国家现行施工验评标准合格等级。

五、工期、项目地点

5.1工期：60个日历天（计划开工日期：   年  月  日，计划竣工日期：   年  月  日，开工时间以甲方或监理单位发出的开工令为准）。

5.2项目地点：汕头市澄海区金鸿与洲畔/金鸿与金溪/隆碧与东铁交叉路口路口。

六、付款方式

6.1项目竣工验收合格后15天内甲方向乙方支付合同价的97%；

6.2预留合同价的3%作为保修金，保修金在保修期满后15天内甲方向乙方一次性付清（不计息）；

6.3各阶段由甲方收到乙方开具的相应款额发票后安排付款。

注：款项的到位时间具体以财政局集中支付的办理时间为准，乙方不得以此为由停工或索赔，不得以此追究甲方的违约责任。

七、保修期及售后服务要求

7.1 质量保修范围：交通信号灯系统、电子警察系统以及双方约定其他项目。

7.2本工程质量保修期如下：

（1）电气管线工程、设备安装工程为  1  年；

（2）其他项目保修期限按政府相关规定执行。

7.3保修期内，如工程项目、货物或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。若因货物自身质量不能正常运转且维修仍不能正常运转的，乙方须更换货物，其技术参数须与原货物相同或优于，由此造成的费用由乙方承担。

7.4保修期内，乙方须在粤东地区范围内设有维修点，至少有2名技术人员常驻维修点负责本项目的售后服务，接到用户提出的维修或技术支持要求后1小时内予以响应，需要到达用户现场的6小时内到达用户现场，直至解决问题为止。若超过三次不履行保修售后服务的，甲方有权扣留其保修金。

7.5符合运输要求，保证货物到达目的地时完好，无毁损，包装不回收。在运输过程中造成的产品损失或损坏由供应商负担。

八、安装、检验

1.乙方必须依照招标文件的要求、投标文件的承诺和广东省交通规划设计研究院股份有限公司设计的施工图进行安装，将货物、安装并检验到合格标准。

2.乙方应确保本合同施工项目的安全，为施工人员、项目办妥相关人身、财产保险，若发生意外事故或人员工伤事故，概由乙方自行负责处理，并承担一切后果；若因此造成甲方损失，由乙方负责赔偿。

九、验收

9.1按广东立真建设工程造价咨询有限公司审核的预算审核报告书的内容及广东省交通规划设计研究院股份有限公司设计的施工图纸的内容，依据《道路交通信号灯设置与安装规范》（GB14886-2006）等相关规范进行验收。

9.2货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随货物的附件必须齐全。

9.3乙方应将货物的保修书、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方。

9.4甲方和监理单位组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收。因货物质量问题发生争议时，由相关质量技术监督部门或行业相关主管部门进行鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

十、违约责任与赔偿损失

10.1乙方交付的货物提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

10.2乙方未能按本合同规定的工期合格完成本项目的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

10.3甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

10.4其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十一、争议的解决

双方约定，凡因执行本合同所发生的与本合同有关的一切争议，当和解或调解不成时，选择下列第  (2)  种方式解决：

（1）将争议提交 汕头 仲裁委员会仲裁；

（2）依法向 甲方所在地 人民法院提起诉讼。

十二、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十三、税费

本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十四、其它

14.1 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

14.3 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

14.4 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

14.5履约担保的提交、期限和退还：乙方在接到中标通知书之日起至签订合同前应向甲方指定帐户提交履约担保或提供履约保函（履约保函以四大银行之一出具：中国银行、工商银行、农业银行、建设银行或担保公司出具），履约担保金额为合同价的5%。履约担保在项目验收合格后15天内一次性退还（不计利息）。

十五、合同生效：

15.1本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签名盖章后生效。

15.2合同一式六份（其中正本两份，副本四份），甲乙双方各执两份，其余送有关部门。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

法定代表人（签名）：               法定代表人（签名）：

开户名称：                        开户名称：

开户行：                          开 户 行：

银行帐号：                        银行账户：

签订地点：                        签订地点：

签订日期：   年  月  日           签订日期：   年  月  日

#### 第五部分　投标文件格式

封面（格式）

汕头市澄海区政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：                           ，

供应商名称（签章）：                     ，

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：          ，

日期：         年   月   日

## 一、自查表

| 1.1资格性/符合性自查（初审）表 |
| --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格性 检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 投标保证金 | 人民币 元整（￥ 元）（投标保函等非现金方式） | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件； 2、…… …… | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
| 符合性 审查 | 供应商的合格性 | 在有效范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应招标文件中参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应招标文件中的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（）页 |

注：以上材料将作为供应商合格性和有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审技术和商务评分细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

注：为方便评审，请供应商按上述表格自行标注相关的得分点。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

#### 2.1 投标函

汕头市公安局澄海分局和广东恒胜建设监理有限公司：

依据贵方（采购项目名称：                项目编号：            )的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（供应商名称、地址）提交下述文件正本___份，副本   份，竞投本项目。

1. 自查表；

2. 资格性文件；

3. 商务部分；

4. 技术部分；

5. 价格部分。

在此，我方声明如下：

1）同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

2）投标有效期为递交投标文件之日起90天，中标人投标有效期延至合同验收之日。

3）我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4）我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5）我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6）我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7）我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳中标服务费。

供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

供应商（法人或法定代表人授权代表）代表签名：

供应商名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：汕头市公安局澄海分局和广东恒胜建设监理有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免无效投标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人授权委托书

致：汕头市公安局澄海分局和广东恒胜建设监理有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人：              （签名）

有效期限：至        年     月     日                签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签名代表为法定代表人，则本表不适用。

2．4关于资格的声明函

致：汕头市公安局澄海分局和广东恒胜建设监理有限公司

关于贵方采购项目名称:____________（采购项目编号：        ）的投标邀请，本签名人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提供有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，提供2017年度财务状况报告（内容须包括资产负债表、现金流量表、利润表）或基本开户行出具的资信证明。

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录，提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

（4）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

（5）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明。

2、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（包组）投标的书面声明。

4、为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参与本项目投标的书面声明。

5、具有安全技术防范系统设计、施工、维修资格证三级或以上资质（广东省外供应商须提供广东省公安厅颁发的同等资质且在广东省公安厅备案）。

6、本项目不接受联合体投标。

（相关证明文件附后）

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 附表1：

书面声明

致：汕头市公安局澄海分局和广东恒胜建设监理有限公司

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并声明如下：

一、我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，承诺如下：

1、我方参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

2、我方符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我方在此声明与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

三、我方在此声明未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

四、我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、代理采购机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评审委员会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

附表2：

中小企业声明函（可选）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加                        项目（采购项目编号：         ）采购活动提供货物采购及安装服务。

本公司属于     行业，有从业人员    人，最近一年营业收入为    元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

注：1、本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

2、如果供应商不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。

附表3：评审价格修正表（注：此表不需要供应商填写）

评审价格修正表

| 采购项目名称: 采购项目编号： |  |
| --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 供应商名称 |
|  |  | A供应商 | B供应商 | C供应商 |
| 1 | 总报价 |  |  |  |
| 2 | 修正后的价格 |  |  |  |
| 3 | 报价给予的价格扣除(%) | 6% | 6% | 6% |
| 4 | 对小型或微型企业报价扶持的价格扣除（元） |  |  |  |
| 5 | 评审价格（元） |  |  |  |
| 说明： |  |  |  |
| 1）价格修正包括：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。如果供应商不接受对其错误的更正，其报价将被视为无效报价或确定为报价无效。 2）本表所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物。（以提交的中小企业申明函为准，供应商及其代理产品的制造商均应提交） 3）供应商为小型或微型企业且报价产品含小型或微型企业产品时，报价给予6%的价格扣除。 即：评审价格＝核实后的报价总价－小型或微型企业产品核实后的价格×6% |
| 评委签名： | 日期：201 年 月 日 |

附表4：

政府采购投标保函（可选）

编号：

（采购人）：

鉴于     （以下简称“投标供应商”）拟参加编号为      的      项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1、中标后投标供应商无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2、招标文件规定的投标供应商应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币       元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起   个月止。

三、承担保证责任的程序

1、你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标供应商发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2、我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在   个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标供应商向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标供应商的另行约定，全部或者部分免除投标供应商投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标供应商发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标供应商发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为       法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年  月  日

## 三、商务部分

#### 3.1供应商综合概况

一、供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 法人代表 |  | 职务 |  | 经济类型 |  |
| 授权代表 |  | 职务 |  | 邮编 |  |
| 电话 |  | 传真 |  | 电子邮箱 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 近三年财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3)如供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况（可选）

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 粤东地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键货物 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键货物 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |
| 设在粤东内的售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、供应商实力

四、规范化作业

五、供应商信誉

六、同类项目业绩

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额 （万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以供应商名义完成并已验收的项目。供应商必须提供合同和验收报告复印件。

七、售后服务内容及体系

八、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：提供上述人员职称证书及在投标单位近三个月内购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

九、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 一共 个月 | 保修期 |  |

3.2商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格供应商、合格的货物、安装和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对供应商的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于90 天，中标单位有效期至项目验收之日 |  |  |
| 5 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 6 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 7 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 8 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 9 | 招标文件规定的其他相关条款 |  |  |
| 10 | 其它商务条款偏离说明： |

注： 1.对于上述要求，如供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号、品牌 | 数量 | 工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.货物技术性能条件说明等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具。

3.如本表格式内容不能满足需要，供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名或盖私章：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.2技术条款响应表

技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (供应商应按投标货物/服务实际数据填写) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：

1.供应商必须对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.3技术文件

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。内容根据技术评分的要求自拟。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

投标应供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 4.4政策适用性说明（可选）

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标的技术方案中，采用符合政策的自主创新产品、环保标志产品、节能产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 使用价值量占总金额比重 (累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保标志产品 |  |  |  |  |
| 节能产品 |  |  |  |  |
| 自主创新产品 |  |  |  |  |
| 说明 |  |

注：1. “自主创新技术、环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 五、价格部分

#### 5.1报价一览表

| 分项 | 金额(元) | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 货物费用 |  |  |
| 其他费用 |  |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1.供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价已包含但不限于货物本身价格以及安装调试等项目所需的费用、税金等一切费用。供应商不再以任何理由主张增加本项目直至竣工验收交付使用的任何费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

#### 5.2投标明细报价表

采购项目名称:____________                     采购项目编号：

| 一、货物及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 综合 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准） |
| 四、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 保修期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致。

供应商法定代表人（或法定代表人授权代表）签名：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 六、供应商认为需要提供的其他资料

开标信封（另附）

开标信封内装：

1.投标函

2.报价一览表

3.明细报价表

4.法定代表人授权书

5.投标保证金原件

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件